## Slide 1: P17 – Nouveau concepts énergétiques Identification de charges électriques
Abehsera David
Idier Thomas
Brionne Thomas

## Slide 2: Connaître les parties à partir du tout
Création d'un programme informatique
  Renvoie les appareils et les plages d'utilisation à partir de la courbe de charge du foyer
Réfrigérateur | 10h - 10h14
Chauffage | 15h16 - 17h
Grille-pain | 7h33
Courbe de charge d'une maison sur 24h
Courbes de charge de différents appareils électroménagers

## Slide 3: Les difficultés sont nombreuses:
(i) Accès qu'à la courbe de charge globale des foyers: Non-Intrusive Load Monitoring
Nécessité d'une "décomposition spectrale"
(ii) Difficulté d'accès à un large panel de données,
REDD difficile d'accès
Courbe de charge d'une maison sur 24h
Courbe de charge d'un frigidaire sur 160min

## Slide 4: Motifs des appareils
Washer-dryer
Dish-washer
Fridge
Microwave

## Slide 5: Détermination temporelle
Critères :
Echelon entre 160W et 250W
Possible pic au début (1 seul point)
Courbe de charge d'un frigidaire et sa décomposition temporelle selon nos critères

## Slide 6
 | Fridge | Microwave | Dish Washer | Washer Dryer | Total
Taux de correspondance | 93.45 % | 99.07% | 96.37% | 98.54% | 89.17%
Taux de correspondance de la décomposition temporelle avec la réalité
Taux élevé car on prend en compte également lorsque on ne détecte rien et lorsqu'il n'y a rien

## Slide 7: Les limites de nos critères

## Slide 8
Le critère de valeur supérieure à 3500W ne marche pas sur cette zone
de la courbe de charge d'un sèche-linge

## Slide 10
Le fridge et la partie basse du dish washer ont la même puissance, il est alors difficile de les différencier

## Slide 11
Implémentation d' un algorithme de multi-classification
4 appareils
différents
24 = 16 combinaisons d'appareils possible
16 classes
Nécessité de tenir compte des variations
Création d'une fenêtre glissante

## Slide 12
Fenêtre glissante
Paramètre : taille de la fenêtre
 Prise en compte des variations
[ 1 , 2 , 5, 2, 3]
[ [0,1,2] , [1,2,5] , [2,5,2] , [5,2,3] , [2,3,0] ]
Exemple: fenêtre de taille 3

## Slide 13
Entrainement du modèle
Création d’un ensemble d’entrainement et de test
Entrainement du modèle
Premier choix : Régression logistique
Test du modèle
Précision obtenue : 73.6%

## Slide 14
Premières pistes d'amélioration
Préfiltrage : Retirer les valeurs nulles ou quasiment nulle (bruit)
Normalisation : on normalise l'ensemble des valeurs
Utilisation du modèle Support Vector Classification (SVC)
Modèle plus performant
Optimisation de la taille des fenêtres glissantes
Augmentation du nombre de données :
  Avec la base de données issues de nos sources
  Création de données cohérentes

## Slide 15
Optimisation de la fenêtre glissée
Taille optimale : 35

## Slide 16
Détermination du coefficient C optimal
Copt = 1000
Accuracy = 89.54%

## Slide 17
Bruit de fond
Problème :
Bruit de fond à très haute et très basse fréquence
Hypothèse simplificatrice:
On passe de 50 000 valeurs à 320 000.
9 heures pour faire tourner le modèle
Puissance (W)
Temps

## Slide 18
Résultats obtenus
 | Base de données initiales | Avec hypothèses simplificatrices
Détermination temporelle | 89.17 % | 89.77 %
Régression logistique | 73.6 % | 
SVC optimisé | 89.54 % | 96.44 %
Test et entrainement sur une même base de données

## Slide 19
Résultats obtenus
SVC optimisé entrainé sur base simplifiée
puis testé sur la base initiale
Analyse :
Le bruit de fond altère l’apprentissage et la détection du modèle.
Accuracy = 77.22%

## Slide 20
Modifications en hauteur, en largeur et espacement
Courbe fictive obtenue
Création de données supplémentaires
Méthode naïve : Modification aléatoire et cohérente à partir d’un motif

## Slide 21
Nouveaux résultats
Problème : Un seul motif utilisé pour la base créée
Solution possible : Création d’une nouvelle base en considérant plusieurs motifs
Modèle | Acccuracy
SVC optimisé entrainé sur base simplifiée puis testé sur base créée | 89.24%
SVC optimisé entrainé sur base créée puis testé sur base simplifiée | 73.85%

## Slide 22
Limites de la multi-classification
Problème :
Apprentissage supervisé
Intérêt du clustering
2 solutions possibles:
Capteurs derrière chaque appareil
Plusieurs modèles préentrainés

## Slide 23: Clustering: k-Means
Besoin d'extraire les données (scikit-learning):
  Bruit de fond qui varie dans le temps
  Plus grande base de données
  Trouver le bon nombre d'appareils
  Choisir les paramètres de clustering

## Slide 24: Essais
Taille du motif

## Slide 25: k-Means: Extraction des données
Superposition d’un fridge et de 2 microwave

## Slide 26: Clustering: k-Shape
Clustering selon la forme du motif  Chaque appareil a une signature propre
 Séparation des motifs superposés
Motif de fridge
Motif de dishwasher

## Slide 27: k-Shape sur 1 jour
Fridge et microwave
Dish-washer et combiné
Combiné
Anomalie

## Slide 28: k-Shape sur 1 jour

## Slide 29: Conclusion:
Perspectives d'évolution:
Approfondir l’apprentissage supervisé ou l’apprentissage renforcé
Utilisation de nouvelles bases de données plus diversifiées : d'autres climats ou des habitudes particulières spécifiques.
Pré-traitement des données pour améliorer le clustering

## Slide 30: Conclusion:
Impacts du projet:
Implémentation d'une application permettant de signaler en temps réels les appareils actifs.
Permettre à l'utilisateur de limiter les dépenses énergétiques superflues afin de réduire son impact carbone et ses dépenses énergétiques.
Merci pour votre attention !